## Slide 1: ARM9处理器架构的中断
李新兵(risclite@gmail.com)
2012.04.18

## Slide 2: ARMv4架构支持的七种中断
异常中断种类 | 进入工作模式 | 中断起始地址
复位 | 管理模式(SVC) | 0x0000_0000
未定义指令 | 未定义指令异常模式(UND) | 0x0000_0004
软中断(SWI) | 管理模式(SVC) | 0x0000_0008
取指令异常 | 数据访问异常模式(ABT) | 0x0000_000C
数据处理异常 | 数据访问异常模式(ABT) | 0x0000_0010
IRQ中断 | 外部中断模式(IRQ) | 0x0000_0018
FIQ快速中断 | 快速中断模式(FIQ) | 0x0000_001c

## Slide 3: RISC架构中断处理
指令池（指令cache）
数据池（RAM、cache或寄存器）
读取指令模块
取指令使能
取指令地址
执行指令
寄存器组
中断处理
中断信号

## Slide 4: 复位中断
停止当前指令操作，PC写入：0x0000_0000。
CPSR寄存器做出如下改变：(CPSR[7:0] = 8’b110_10011)
  cpsr_i赋值为1’b1，禁止IRQ中断
  cpsr_f赋值为1’b1，禁止FIQ中断
  cpsr_t赋值为1’b0，进入ARM指令执行状态
  cpsr_m[4:0]赋值为：5’b10011，系统进入管理模式

## Slide 5: 未定义指令异常中断
停止当前指令操作，PC写入：0x0000_0004。
下一条指令的存放地址写入R14_und。
CPSR写入SPSR_und。
CPSR寄存器做出如下改变：(CPSR[7:0] = 8’b1x0_11011)
  cpsr_i赋值为1’b1，禁止IRQ中断
  cpsr_t赋值为1’b0，进入ARM指令执行状态
  cpsr_m[4:0]赋值为：5’b11011，系统进入未定义指令异常模式(UND)

## Slide 6: 软件中断异常(SWI)
对PC写入0x0000_0008。
下一条指令的地址写入R14_svc。
CPSR写入SPSR_svc。
CPSR寄存器做出如下改变：(CPSR[7:0] = 8’b1x0_10011)
  cpsr_i赋值为1’b1，禁止IRQ中断
  cpsr_t赋值为1’b0，进入ARM指令执行状态
  cpsr_m[4:0]赋值为：5’b10011，系统进入管理模式(SVC)

## Slide 7: 取指令异常中断
当前指令发生异常，并不执行；PC写入0x0000_000C。
下一条指令地址写入R14_abt。
CPSR写入SPSR_abt。
CPSR寄存器做出如下改变：(CPSR[7:0] = 8’b1x0_10111)
  cpsr_i赋值为1’b1，禁止IRQ中断
  cpsr_t赋值为1’b0，进入ARM指令执行状态
  cpsr_m[4:0]赋值为：5’b10111，系统进入数据访问异常模式(ABT)

## Slide 8: 数据处理异常中断
下一条指令放弃执行，PC写入0x0000_0010
下一条指令的下一条的地址，也就是数据异常对应执行指令的地址+8，写入R14_abt。
CPSR写入SPSR_abt。
CPSR寄存器做出如下改变：(CPSR[7:0] = 8’b1x0_10111)
  cpsr_i赋值为1’b1，禁止IRQ中断
  cpsr_t赋值为1’b0，进入ARM指令执行状态
  cpsr_m[4:0]赋值为：5’b10111，系统进入数据访问异常模式(ABT)

## Slide 9: IRQ中断
当前指令放弃执行，PC写入0x0000_0018
下一条指令的地址写入R14_irq
CPSR写入SPSR_irq
CPSR寄存器做出如下改变：(CPSR[7:0] = 8’b1x0_10010)
  cpsr_i赋值为1’b1，禁止IRQ中断
  cpsr_t赋值为1’b0，进入ARM指令执行状态
  cpsr_m[4:0]赋值为：5’b10010，系统进入外部中断模式(IRQ)

## Slide 10: FIQ中断
当前指令放弃执行，PC写入0x0000_001C
下一条指令的地址写入R14_fiq
CPSR写入SPSR_fiq
CPSR寄存器做出如下改变：(CPSR[7:0] = 8’b110_10001)
  cpsr_i赋值为1’b1，禁止IRQ中断
  cpsr_f赋值为1’b1，禁止FIQ中断
  cpsr_t赋值为1’b0，进入ARM指令执行状态
  cpsr_m[4:0]赋值为：5’b10001，系统进入快速中断模式(FIQ)

## Slide 11: 中断优先级
复位
数据处理异常
FIQ快速中断
IRQ中断
取指令异常
未定义指令
软中断(SWI)

## Slide 12: 谢谢 问答