## Slide 1: 流水线架构解析
李新兵(risclite@gmail.com)
2012.04.19

## Slide 2: 经典三级流水线
取指
译码
执行
取指
译码
执行
取指
译码
执行
MOV
ADD
SUB
指令
T1
T2
T3
T4
T5

## Slide 3: 三级流水线——LDR指令
访存
算地址
回写
取指
取指
译码
执行
取指
译码
执行
取指
译码
执行
译码
SUB
ADD
取指
译码
LDR
SUB
AND

## Slide 4: 经典五级流水线
MOV R0, R1
LDR R3,[R4]
STR R9,[R13]
指令
取指
译码
执行
取指
译码
执行
取指
译码
执行
回写
回写
访存
回写
访存
MOV R6, R7
取指
译码
执行
回写

## Slide 5: 五级流水线的数据互锁
MOV R1, R0
MOV R2,R1
指令
取指
译码
执行
取指
译码
执行
回写
回写
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

## Slide 6: 五级流水线的数据前推
MOV R1, R0
MOV R2,R1
指令
取指
译码
执行
取指
译码
执行
回写
回写
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

## Slide 7: 五级流水线——读指令参与数据互锁
LDR R1, [R0]
MOV R2,R1
指令
取指
译码
执行
取指
译码
执行
回写
回写
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
访存

## Slide 8: 改进的三级流水线
MOV R0,R1
指令
STR R2,[R0]
LDR R0,[R2]
MOV R3,R0
LDR R4,[R3]
执行
回写
取指
取指
译码
执行
取指
译码
执行
取指
译码
执行
译码
译码
取指
执行

## Slide 9: 改进三级流水线特点
算地址与访存融汇到同一级
大部分指令的结果立即写入寄存器组，寄存器组总是保存最新结果
LDR读数据池指令新增加一级，只有该级与前面发生数据互锁时才停顿流水级一拍，否则对于流水线无影响

## Slide 10: 与三级流水相比
对于LDR指令改进处理方式，使得它只有在发生数据互锁时才停顿流水线
吸取了三级流水线处理简单的优点

## Slide 11: 与五级流水线比较
把五级流水线的“算地址”和“访存”放在同一级，LDR指令需要四级执行
所有的数据总是最快写入寄存器组，指令的执行以最新的寄存器组为依据

## Slide 12: 三级改进流水线架构
指令池
PC
译码逻辑
寄存器组
……
执行逻辑
数据池
数据池控制信号生成
回写逻辑

## Slide 13: 谢谢 问答