## Slide 1: 针对ARM9的设计架构
李新兵(risclite@gmail.com)
2012.04.20

## Slide 2: ARMv4架构指令集
  数据池读写指令：LDR0、LDR1、 LDRH0、LDRH1、LDRSB0、LDRSB1、LDRSH0、LDRSH1、 SWP、LDM
  LDR0、LDR1指令的第二操作数是由Rm或立即数移位生成，架构为：Rm<<num + Rn
  寄存器处理指令：DP0、DP1、 DP2、 MULT、MULTL、 MRS、MSR0、 MSR1、B、 BX、 SWI
    DP0/DP1/DP2/MSR1由Rm或立即数移位而成，架构为：Rm<<Rs+Rn
    MULT/MULTL指令由Rm与Rs相乘，然后与Rn相加，架构为：
    Rm*Rs + Rn

## Slide 3: 兼容ARM9处理器的主体架构：乘加结构
Rn
Rm
Rs

## Slide 4: 兼容ARM9处理器的运算框图
code
指令A
指令B
……
cmd
第二操作数
Rn
Rs
指令A
指令B
……
Rm

## Slide 5: 乘法器完成移位运算
Rm
1’b1<<num
Rm
000…000
0…0
低32 位：A
num
高32 位：B
逻辑左移：Rm<<num，移位结果为：A
逻辑右移：移位结果取高32位B，因此num应该取反加一
算术右移：移位数目num会取反加一，移位结果取高32位B。如果Rm[31]==0，移位方式和逻辑右移相同；如果Rm[31]==1，则在乘法器前对Rm取反，结果再对B进行取反，即得最终结果
循环右移：移位数目num会取反加一，移位结果等于：B|A（两者相或），即得最终移位结果。

## Slide 6: 兼容ARM9的处理器架构
第一级
rom_en
[rom_addr]
第二级
code_flag
code
第三级
cmd_flag
cmd
rom_en
rom_addr
第一级：取指
第二级：执行一
第三级：执行二
第四级：回写
code_flag
code
cmd_flag
cmd
Rm
Rs
sec_operand
Rn
to_vld
to_num
cha_vld
cha_num
go_vld
go_num

## Slide 7: 谢谢 问答